深 圳 千 亮 光 电 有 限 公 司

承认书

客    户：

产品名称：              椭圆头长方座红外发射二极管

产品型号：                      9T2C45Z6

客户料号：

| 承制商：深圳千亮光电有限公司 |
| --- |
| 承制部门 | 制作人 | 审核 | 批准 |
| 工程部 | 苏剑宁 |  |  |
| 客户承认 |
| 承认部门 | 承认人 | 审核 | 批准 |
| 客户审核结果： □合格 □不合格 不合格原因： 日期： 年 月 日 |

MODEL产品型号: 9T2C45Z6

Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃

最大值参数 Ta=25℃

| Parameter 参数名称 | 最大值 | Unit（单位） |
| --- | --- | --- |
| Power Dissipation 功耗 | 100 | mW |
| Peak Forward Current(1/10Duty Cycle 0.1ms Pulse Width)瞬间脉冲电流 | 800 | mA |
| Continuous Forward Current 正向电流 | 50 | mA |
| Reverse Voltage 反向电压 | 5 | V |
| Operating Temperature Range 正常使用温度 | -40℃to+85℃ |
| Storage Temperature range 贮存温度 | -40℃to+100℃ |
| Lead Soldering Temperature [1.6mm(0.63in)From Body]焊接温度 | 260℃ for3seconds |

Electrical Optical Characteristics at Ta=25℃

光电参数 Ta=25℃

| Parameter 参数名称 | Symbol 符号 | Min 最小 | Type 标准 | Max 最大 | Unit 单位 | Test Condition 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensity Angle 发射角度(X轴方向） 发射角度（Y轴方向） | DEG |  | X:70 Y:30 |  | ° | IF=20mA |
| Radiated power 发射功率 | P | 10 | 12 | 14 | mw/sr | IF=20mA |
| Spectrum line Half-Width 频谱半宽 | △λ |  | 45 |  | nm | IF=20mA |
| Dominant Wavelength 主波长 | λd | 930 | 940 | 950 | nm | IF=20mA |
| Forward Voltage 正向电压 | VF | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V | IF=20mA |
| Reverse Current 反向漏电流 | IR |  |  | 10 | uA | VR=5V |
| Colloid Color 胶体颜色 | 无色透明 |

MODEL:产品型号: 9T2C45Z6 Spectrum Distribution 光谱分布图Ta=25℃ Forward Current VS Forward Voltage 正向电流与正向电压的关系 Forward Current VS Temperature 正向电流与外界温度的关系

MODEL:产品型号: 9T2C45Z6

Package dimension                       Notes:

外形尺寸图：                           1、Unit单位：（mm）

2、Tolerance胶体误差：±0.15

3、Tolerance脚长误差：±1.5

A图（上）侧视图①短脚：负极;  ②长脚：正极

B图（下）俯视图

# Text boxes

Relative Luminous Intensity

对应光强%

75

50

25

0

100

750   800     850      900     950    1000    1050

Wave length  波长（nm）

Forward current IF 正向电流IF（mA）

50

40

30

20

10

0.8    1.0    1.2     1.4      1.6     1.8     2.0

0

Forward Voltage 正向电压VF （V）

50

Forward current IF 正向电流IF（mA）

40

30

20

10

0

Temperature 外界温度 Ta (℃)

0    20      40      60     80      100   120

40

30

20

10

0

4.90

3.65

6.95

3.00

16.50

2.45

18.50

3.8

4.90